Canon de 37 millimètres - 1916

Caractéristiques principales :

- Poids de la bouche à feu avec frein : 40 kg (porté par le pointeur et le chargeur).

- Poids de l'affût-trépied : 40 kg (porté par deux pourvoyeurs).

- Poids du bouclier : 28 kg (porté par le chef de pièce).

- poids de 2 caisses à munitions : 12,600 kg (portées par deux pourvoyeur).

- Portée maximale : 2400 m

- Portée utile : 1800 m

- Cadence de tir : 15 coups / minute.

- Vitesse initiale voisine de 400 m.

- Obus en fonte de 450 gr - fusée  percutante.

- Obus plein en acier de 510 gr  ,sans fusée.

Avantages

- Sa mobilité (tiré par un cheval ou deux hommes).

- Son faible poids .

- Le faible encombrement de ses projectiles.

- La facilité de le dissimuler avec un travail réduit .

- Sa grande précision  jusqu'a  1200 m.

- La rapidité de son tir.

- La rapidité de mise en œuvre permet de le maintenir à l’abris durant la préparation d’artillerie de l’ennemi pour le mettre en position juste au moment de l’assaut .

Utilisation :

- Tres éfficace  sur les petits postes avancés,  postes d'écoute ,nids de mitrailleuses, observatoires, etc .

- Très utiles pour battre les zones inaccessibles aux pièces plus lourdes et donc placées plus « en arrière » derrière des masques (collines, etc …).

- Peu efficace contre les abris et ouvrages  en terre.